## Slide 1: Analyse et conception d’algorithmes économes en énergie dans les réseaux de capteurs
Réalisé par
Chloé Desdouits
Zahir Kali
Rabah Laouadi
Samuel Rouquie
UM2 – M1 Informatique
LIRMM
AIGLE, IMAGINA, MOCA
équipe MAORE
Encadrante
Anne-Élisabeth Baert
Notes: Bonjour !!!
le sujet
les noms

## Slide 2: Plan
Introduction aux réseaux de capteurs
État de l’art
Simulations et résultats
Analyse et réflexion
Conclusion

## Slide 3: Introduction aux réseaux de capteurs
Notes: Notre première partie va introduire la notion de capteur

## Slide 4: Capteurs
Petites entités électroniques
Sans fil
Introduction aux réseaux de capteurs
Notes: Il existe des capteurs filaires mais notre problématique est basée sur les capteurs sans fils

## Slide 5: Architecture
Introduction aux réseaux de capteurs
Notes: Unité d’acquisition -> capte les données sensorielles et les transmet à l’unité de traitement
Unité de traitement -> traite les données et demande à l’unité de communication de les transmettre
Unité de communication -> recoit et envoi les données
Batterie -> alimente tous les composants

## Slide 6: Capacités
Faible puissance de calcul
Mémoire limitée
Réserve d’énergie réduite
Rayon de transmission maximum
Introduction aux réseaux de capteurs
Notes: Parler des différents rayons

## Slide 7: Réseaux
Introduction aux réseaux de capteurs
Notes: Parler de la station de base

## Slide 8: Exemple concret
Introduction aux réseaux de capteurs

## Slide 9: Problématiques
Économie
d’énergie
Routage
Redondance des données
Coûts de transmission physique
Introduction aux réseaux de capteurs
Notes: Couche physique : cout de transmission physique
Couche réseau : routage efficace
Couche application : éviter la redondance des données

## Slide 10: Nos objectifs
Nous documenter sur les algorithmes existants
Élaborer une classification
Comparer leurs performances
Introduction aux réseaux de capteurs
Notes: Ne pas parler des articles !

## Slide 11: état de l’art
Notes: Introduire Samuel

## Slide 12: Modélisation d’un capteur
Nœud d’un graphe
Capteurs identiques
Pas de mobilité
Pas de perte de message
Quantité initiale d’énergie fixée
Connaissance de sa propre position
état de l’art
Notes: Exliquer correctement l’abscence de mobilité

## Slide 13: Modélisation d’un réseau
Connexité initiale du réseau
Pas d’ajout de capteur
Graphe G = (V, E, γ)
  V : l’ensemble des capteurs
  γ rayon d’émission maximum
  E = {(u,v)∈V2 |d(u,v)≤γ}
Nk(u0) = {ui∈V |∃c=(u0,…,uk), (ui-1,ui) ∈E,∀i∈{1,…,k}}
état de l’art
A
B
C
D
E
F
G
γ
Notes: Parler des nœuds en affichant les nœuds
Parler du rayon en affichant le rayon
…

## Slide 14: Modèle énergétique
A
B
C
D
E
F
G
H
I
      rα+c si i ≠ j
Eij(r) =
0 sinon
Durée de vie du réseau
  Time To First Fall
  Loose Connectivity
  PerCent Node
état de l’art
Notes: Parler des définitions en faisant défiler les animations

## Slide 15: Blind flooding
4 transmissions
superflues
Tous les nœuds
couverts
A
B
C
D
E
F
G
état de l’art

## Slide 16: Probabilistic flooding
exemple : P = 0.5
2 transmissions
superflues
2 nœuds non
couverts
état de l’art
A
B
C
D
E
F
G

## Slide 17: Broadcast Incremental-power Protocol
Basé sur l’algorithme
de Prim
Coût d’une arête :
coût énergétique
Pas de transmission
superflue
Tous les nœuds
couverts
état de l’art
A
B
C
D
E
F
G

## Slide 18: Localised BIP
Similaire à BIP
Connaissance locale
Ajout de données
minimales dans
le paquet
Tous les nœuds
couverts
état de l’art
A
B
C
D
E
F
G

## Slide 19: Dynamic Localised BIP
Similaire à LBIP
Poids des arcs divisé
par l’énergie restante
Tous les nœuds
couverts
état de l’art
A
B
C
D
E
F
G
H
I
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%
93%
96%
91%
A
B
C
D
E
F
G
H
I
90%
100%
93%
100%
96%
91%
100%
100%
100%
80%
90%
96%
90%

## Slide 20: Broadcast Oriented Protocols
LMST Broadcast Oriented Protocol (LBOP)
  Local Minimum Spanning Tree
    ∩u∈G [MST(u)]
RNG Broadcast Oriented Protocol (RBOP)
  Relative Neighborhood Graph
    Erng = {(u,v)∈G | ∄w∈V (u,w),(w,v)∈E ∧ d(u,w)<d(u,v) ∧ d(v,w)<d(u,v)}
état de l’art
Notes: Parler des arbres couvrants

## Slide 21
Étapes d’initialisation :
LMST RNG
LMST est un sous-graphe de RNG
état de l’art
LBOP
RBOP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I

## Slide 22
Diffusion du message :
Tous les nœuds couverts
état de l’art
LBOP
RBOP
A
B
C
D
E
F
G
H
I
A
B
C
D
E
F
G
H
I

## Slide 23: TR-LBOP
Basé sur LBOP
Rayon de transmission optimal
Diffusion du message
A
B
C
D
E
F
G
Ropt
état de l’art

## Slide 24: Classification
état de l’art
 | mode d’émission | 
algorithme | broadcast | single-cast
Flow augmentation [7] | ✗ | ✓
Flow redirection [7] | ✗ | ✓
Energy Aware Routing [20] | ✗ | ✓
Blind Flooding | ✓ | ✗
Probabilistic Flooding | ✓ | ✗
Area-based Beaconless Broadcasting Algorithms [18] | ✓ | ✗
Broadcast Incremental-power Protocol [22] | ✓ | ✗
Localized Broadcast Incremental-power Protocol [15] | ✓ | ✗
Dynamic Localized Broadcast Incremental-power Protocol [5] | ✓ | ✗
LMST Broadcast Oriented Protocol [3] | ✓ | ✗
RNG Broadcast Oriented Protocol [3] | ✓ | ✗
Target Radius LMST Broadcast Oriented Protocol [13] | ✓ | ✗

## Slide 25: Classification
état de l’art
 | connaissance | 
algorithme | globale | locale
FA | ✗ | ✓
FR | ✓ | ✗
EAR | ✗ | ✓
BF | ✗ | ✓
PF | ✗ | ✓
ABBA | ✗ | ✓
BIP | ✓ | ✗
LBIP | ✗ | ✓
DLBIP | ✗ | ✓
LBOP | ✗ | ✓
RBOP | ✗ | ✓
TR-LBOP | ✗ | ✓
 | rayon d’émission | 
algorithme | fixe | variable
FA | ✗ | ✓
FR | ✗ | ✓
EAR | ✗ | ✓
BF | ✓ | ✗
PF | ✓ | ✗
ABBA | ✓ | ✗
BIP | ✗ | ✓
LBIP | ✗ | ✓
DLBIP | ✗ | ✓
LBOP | ✗ | ✓
RBOP | ✗ | ✓
TR-LBOP | ✗ | ✓

## Slide 26: Classification
état de l’art
 | balisage | 
algorithme | avec | sans
FA | ✗ | ✓
FR | ✗ | ✓
EAR | ✓ | ✗
BF | ✗ | ✓
PF | ✗ | ✓
ABBA | ✗ | ✓
BIP | ✓ | ✗
LBIP | ✓ | ✗
DLBIP | ✓ | ✗
LBOP | ✓ | ✗
RBOP | ✓ | ✗
TR-LBOP | ✓ | ✗
 | décision | 
algorithme | déterministe | probabiliste
FA | ✓ | ✗
FR | ✓ | ✗
EAR | ✗ | ✓
BF | ✓ | ✗
PF | ✗ | ✓
ABBA | ✓ | ✗
BIP | ✓ | ✗
LBIP | ✓ | ✗
DLBIP | ✓ | ✗
LBOP | ✓ | ✗
RBOP | ✓ | ✗
TR-LBOP | ✓ | ✗

## Slide 27: simulations et résulats

## Slide 28: Choix des outils
Simulateur de réseau : WSNET
Visualisateur de graphes avec C++ / Qt
Scripts de traitement des données Bash et C++
Simulations et résultats

## Slide 29: WSNET
simulateur évènementiel pour les grands réseaux de capteurs sans fils
langage C
Implémenté par des chercheurs lyonnais
Composé de modules (couches réseau)
Simulations et résultats

## Slide 30: Nos modules WSNET
APPLICATION
ROUTAGE
LIAISON
ENERGIE
STRUCTURE
Une simple application de broadcast multi-sources
FLOOD • FA
RBOP • LBOP
BIP • LBIP • DLBIP
Protocole MAC sans interférences gérant la modification du rayon de transmission
Module gérant la consommation d’énergie pendant l’envoi
Structures de données utilitaires
Simulations et résultats

## Slide 31: Paramètres de simulations
fixés pour toutes les simulations :
  temps de simulation : 10 000s
  période de diffusion : 2s
  portée d’un nœud : 30m
  taille de la zone de simulation : 1 000 000 m2
résultats moyens sur plus de 1000 simulations
Courbes : {densités} {durées de vie}
  Densité = degré moyen / diamètre
Simulations et résultats

## Slide 32: Première phase de simulations
Simulations et résultats
Constantes énergétiques
  α= 2
  c = 0
Énergie initiale : 200 000
Topologie aléatoire

## Slide 33: Time To First Fall
Simulations et résultats
Chart: Densité du graphe
| 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65
FLOOD | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447
RBOP | 465 | 466.771 | 468.353 | 469.557 | 474.656 | 484.768 | 481.092 | 486.939 | 492.733 | 509.718
LBOP | 464.481 | 465.514 | 468.118 | 467.969 | 474.656 | 485.348 | 483.092 | 490.636 | 498.2 | 511.667
BIP | 476.481 | 480.029 | 485.706 | 489.454 | 497.656 | 500.449 | 505.646 | 510.576 | 518.956 | 541
LBIP | 476.259 | 475.571 | 475.196 | 474.856 | 481.594 | 482.507 | 481.369 | 484.758 | 491.178 | 498.128
DLBIP | 476.926 | 477.171 | 476.706 | 476.237 | 483.344 | 484.768 | 484.046 | 486.333 | 493.578 | 499.359
Notes: 0 : Bip le Meilleur , FLOOD le pire
1 : au debut RBOP a cause de l’etape d’intialisation LMST et presque le meme graph (graph peu dense)
  L’amélioration de LBOP dans les graph a grand densité
2: DLBIP qui est une version de LBIP amélioré tjrs meilleur
4: DLBIP est meilleur que LBOP parce (petit densité) l’algo de Bip
  A chaque fois qu’on augmente la densité, le rayon de transmission devien plus petit dans LBOP et pour cela que LBOP est meilleur que BIP.

## Slide 34: Time to 25% fall
Simulations et résultats
Chart: Densité du graphe
| 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004
FLOOD | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447
RBOP | 949 | 1063.57 | 1080.86 | 1054.29 | 1013.26 | 1132.76 | 1077 | 1061.5 | 965
LBOP | 1053 | 1072.71 | 1298.71 | 1342.14 | 1456.48 | 1378.53 | 1330.08 | 1558.5 | 1363
BIP | 4385 | 4822.14 | 5447.71 | 5604.5 | 6801.26 | 6443.94 | 6788.38 | 8281 | 6199
LBIP | 1091 | 1317.86 | 1474.43 | 1311 | 1401.65 | 1340.29 | 1181.15 | 1219 | 1410.33
DLBIP | 1219 | 1561.57 | 1622 | 1421.86 | 1579.97 | 1489.12 | 1448.23 | 1323 | 1601.67
Notes: 0: Bip le Meilleur , FLOOD le pire
1:LBOP est meilleur que RBOP (rayon choisi => graph initial)
2: DLBIP tjr meilleur que LBIP
3: DLBIP est Meilleur que LBOP dans la majorité des simulations

## Slide 35: Time to 25% fall
Simulations et résultats
Chart: Densité du graphe
| 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004
FLOOD | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447
RBOP | 949 | 1063.57 | 1080.86 | 1054.29 | 1013.26 | 1132.76 | 1077 | 1061.5 | 965
LBOP | 1053 | 1072.71 | 1298.71 | 1342.14 | 1456.48 | 1378.53 | 1330.08 | 1558.5 | 1363
BIP | 4385 | 4822.14 | 5447.71 | 5604.5 | 6801.26 | 6443.94 | 6788.38 | 8281 | 6199
LBIP | 1091 | 1317.86 | 1474.43 | 1311 | 1401.65 | 1340.29 | 1181.15 | 1219 | 1410.33
DLBIP | 1219 | 1561.57 | 1622 | 1421.86 | 1579.97 | 1489.12 | 1448.23 | 1323 | 1601.67
Notes: 0: Bip le Meilleur , FLOOD le pire
1:LBOP est meilleur que RBOP (rayon choisi => graph initial)
2: DLBIP tjr meilleur que LBIP
3: DLBIP est Meilleur que LBOP dans la majorité des simulations

## Slide 36: Time to connectivity loss
Simulations et résultats
Chart: Densité du graphe
| 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75
FLOOD | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447 | 447
RBOP | 485.174 | 502.938 | 537.925 | 550.366 | 528.6 | 570.188 | 543.34 | 506.778 | 540.568 | 719.387 | 562.545 | 590.636
LBOP | 471.957 | 478.015 | 491.473 | 488.927 | 492.382 | 519.906 | 539.528 | 520.704 | 549.432 | 555.645 | 552.364 | 510.273
BIP | 473.348 | 529.985 | 508.677 | 527.195 | 600.855 | 658.469 | 878.585 | 627 | 530.405 | 592.355 | 798.545 | 1093
LBIP | 481.435 | 491.154 | 493.28 | 509.146 | 504.6 | 517 | 507.755 | 541.074 | 532.784 | 541.839 | 601.364 | 586.818
DLBIP | 481.522 | 491.338 | 493.323 | 507 | 506.055 | 521.75 | 511.679 | 540.926 | 533.27 | 540.613 | 589.364 | 547
Notes: On remarque que tjr le BIP des bon resultat apar a la densité 0,3 ou il est depassé par LBOP
Et LBIP, DLBIP donne presque le meme Resultat sauf que c’est vraiment stable (decente 0,3 - 0,5)
Pour RBOP et LBOP on peu rien dir.

## Slide 37: Deuxième phase de simulations
Simulations et résultats
Constantes énergétiques
  α= 4
  c = 106
Énergie initiale : 500 000 000
Topologie aléatoire

## Slide 38: Time To First Fall
Chart: Densité de graph
| 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7
FLOOD | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555
RBOP | 570.89 | 573.756 | 574.288 | 582.456 | 583.625 | 591.271 | 593.633 | 597.763 | 592.17 | 590.375 | 610.862
LBOP | 568.836 | 572.849 | 573.119 | 582.592 | 581.688 | 593.625 | 596.468 | 601.026 | 597.038 | 596.438 | 613.069
BIP | 573.247 | 575.487 | 578.525 | 586.126 | 588.396 | 595.854 | 592.975 | 605.737 | 598.434 | 614.562 | 631.414
LBIP | 564.507 | 567.084 | 567.576 | 571.233 | 572.021 | 574.667 | 575.886 | 577.5 | 578.66 | 576.875 | 588.241
DLBIP | 565.575 | 568.328 | 568.542 | 571.854 | 573.104 | 576.25 | 578.848 | 578.789 | 581.113 | 576.938 | 591.483

## Slide 39: Time to 25% fall
Simulations et résultats
Chart: Densité du graphe
| 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75
FLOOD | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555
RBOP | 890.143 | 908.111 | 995.667 | 904.429 | 918.714 | 926.429 | 920.273 | 962.158 | 949 | 907.364 | 893.4 | 1019
LBOP | 945.714 | 1027.22 | 995.222 | 1111 | 1001 | 1013 | 988.818 | 1021.63 | 1019.33 | 1012.09 | 1014.6 | 961
BIP | 3224.71 | 3079.11 | 2843.67 | 3271 | 3351.57 | 3632.86 | 3397.91 | 3748.79 | 3708.83 | 3688.82 | 4088 | 3601
LBIP | 1439 | 1427.56 | 1260.78 | 1394.14 | 1232.43 | 1333.43 | 1250.45 | 1370.16 | 1434 | 1457.73 | 1594.2 | 1431
DLBIP | 1638 | 1651.11 | 1458.11 | 1649 | 1331.29 | 1423 | 1425.36 | 1498.16 | 1503.5 | 1648.45 | 1801.8 | 1624

## Slide 40: Time to connectivity loss
Simulations et résultats
Chart: Densité du graphe
| 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55000000000000004 | 0.6 | 0.65 | 0.7 | 0.75 | 0.8 | 0.85
FLOOD | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555 | 555
RBOP | 625 | 607.857 | 633.768 | 620.709 | 599.215 | 606.644 | 626.506 | 609.606 | 611.029 | 641.444 | 597.917 | 609.957 | 605.571 | 597 | 635
LBOP | 577.4 | 579.343 | 585.589 | 596.964 | 600.978 | 603.311 | 621.519 | 623.212 | 629.464 | 635.489 | 632.5 | 670.739 | 645.571 | 614.333 | 599
BIP | 590.6 | 575.943 | 582.804 | 594.018 | 592.527 | 657.844 | 635.84 | 739.576 | 737.812 | 689.178 | 638.583 | 1046.3 | 627.286 | 884.333 | 635
LBIP | 597.8 | 572.457 | 577.214 | 586.182 | 587.28 | 591.911 | 601.272 | 621.303 | 622.159 | 614.956 | 635.333 | 670.478 | 624.714 | 602.333 | 633
DLBIP | 590.6 | 572.886 | 578 | 585.855 | 586.742 | 593.022 | 602.852 | 615.485 | 621.609 | 614.378 | 628.417 | 684.826 | 624.714 | 602.333 | 629

## Slide 41: demonstration

## Slide 42: Analyse et réflexion

## Slide 43: Consommation énergétique
Modèles peu réalistes
Pas de prise en compte
  des types de capteurs existants
  de l’énergie de capture
  de l’énergie de traitement
  de l’énergie de réception
Analyse et réflexion

## Slide 44: Nos idées
Algorithme préservant la connexité du réseau
Etablir un modèle énergétique plus réaliste
Algorithmes de prétraitement
Analyse et réflexion

## Slide 45: Conclusion

## Slide 46: Travail de groupe
Travail collaboratif grace à git / github
Communications régulières par mails
Réunions une à deux fois par semaine
Complémentarité des compétences
Conclusion

## Slide 47: Problèmes rencontrés
Disparités dans la modélisation du problème
Domaine de recherche très étendu
Manque de documentation sur WSNET
Conclusion

## Slide 48: Contributions
Définition d’un cadre rigoureux
Classification des algorithmes
Développement de :
  11 modules pour WSNET
  plusieurs scripts de collecte des données
  un visualisateur de réseaux
Comparaison des performances des algorithmes
Conclusion

## Slide 49
Merci de votre attention !
Avez-vous des questions ?

## Slide 50: Bibliographie

## Slide 51
[1] Manish Agarwal, Lixin Gao, Joon Ho Cho, and Jie Wu. Energy Efficient Broadcast in Wireless Ad hoc Networks with Hitch-hiking. MONET, 10(6) :897–910, 2005.
[2] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci. Wireless sensor networks : a survey. Computer Networks, 4(38) :393–422, 2002.
[3] J. Cartigny, F. Ingelrest, D. Simplot-Ryl, and I. Stojmenovic. Localized LMST and RNG based minimum-energy broadcast protocols in ad hoc networks. Ad Hoc Networks, 3(1) :1–16, 2005.
[4] J. Cartigny, D. Simplot, and I. Stojmenovic. Localized minimum-energy broadcasting in ad-hoc networks. In INFOCOM 2003. Twenty-Second Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications. IEEE Societies, volume 3, pages 2210–2217. IEEE, 2003.
[5] J. Champ, A.E. Baert, and V. Boudet. Dynamic localized broadcast incremental power protocol and lifetime in wireless ad hoc and sensor networks. Wireless and Mobile Networking, pages 286–296, 2009.
Bibliographie

## Slide 52
[6] J. Champ, C. Saad, and A.E. Baert. Lifetime in wireless sensor networks. In Complex, Intelligent and Software Intensive Systems, 2009. CISIS’09. International Conference on, pages 293–298. IEEE, 2009.
[7] Jae-Hwan Chang and Leandros Tassiulas. Energy conserving routing in wireless ad-hoc networks. INFOCOM, pages 22–31, 2000.
[8] J. Deng, Y. S. Han, W. B. Heinzelman, and P. K. Varshney. Scheduling sleeping nodes in high density cluster-based sensor networks. ACM/Kluwer Mobile Networks and Applications (MONET), Special Issue on “Energy Constraints and Lifetime Performance in Wireless Sensor Networks”, 2005.
[9] Isabel Dietrich and Falko Dressler. On the lifetime of wireless sensor networks. TOSN, 5(1), 2009.
[10] Q. Dong. Maximizing system lifetime in wireless sensor networks. IPSN ’05 : Proceedings of the 4th
international symposium on Information processing in sensor networks, page 3, 2005.
Bibliographie

## Slide 53
[11] Abdelrahman Elleithy and Gonhsin Liu. A simulation model for the lifetime of wireless sensor
networks. CoRR, abs/1201.2237, 2012.
[12] S. Giordano, I. Stojmenovic, and L. Blazevic. Position based routing algorithms for ad hoc networks :
a taxonomy. Ad Hoc Wireless Networking, pages 103–136, 2003.
[13] F. Ingelrest, D. Simplot-Ryl, and I. Stojmenovic. Target transmission radius over LMST for energy- efficient broadcast protocol in ad hoc networks. In Communications, 2004 IEEE International Confe- rence on, volume 7, pages 4044–4049. IEEE, 2004.
[14] F. Ingelrest, D. Simplot-Ryl, and I. Stojmenović. Energy-efficient broadcasting in wireless mobile ad hoc networks. Resource Management in Wireless Networking, pages 543–582, 2005.
[15] François Ingelrest and David Simplot-Ryl. Localized broadcast incremental power protocol for wi- reless ad hoc networks. Wirel. Netw., 14 :309–319, June 2008.
Bibliographie

## Slide 54
[16] O. Kasten. Energy consumption, 2001.
[17] W. Liang. Constructing minimum-energy broadcast trees in wireless ad hoc networks. In Proceedings of the 3rd ACM international symposium on Mobile ad hoc networking & computing, pages 112–122. ACM, 2002.
[18] Francisco Javier Ovalle-Martínez, Amiya Nayak, Ivan Stojmenovic, Jean Carle, and David Simplot- Ryl. Area-based beaconless reliable broadcasting in sensor networks. IJSNet, 1(1/2) :20–33, 2006.
[19] R.C. Prim. Shortest connection networks and some generalizations. Bell system technical journal, 36(6) :1389–1401, 1957.
44
[20] R. C. Shah and J. M. Rabaey. Energy aware routing for low energy ad hoc sensor networks. Energy aware routing for low energy ad hoc sensor networks, 1 :350–355, 2002.
Bibliographie

## Slide 55
[21] I. Stojmenovic and J. Wu. Broadcasting and activity scheduling in ad hoc networks. Mobile Ad Hoc Networking, pages 205–229, 2004.
[22] Jeffrey E. Wieselthier, Gam D. Nguyen, and Anthony Ephremides. On the Construction of Energy- Efficient Broadcast and Multicast Trees in Wireless Networks. In INFOCOM, pages 585–594, 2000.
[23] J. Wu and W. Lou. Forward-node-set-based broadcast in clustered mobile ad hoc networks. Wireless Communications and Mobile Computing, 3(2) :155–173, 2003.
Bibliographie