## Slide 1: Analyse et conception d’algorithmes économes en énergie dans les réseaux de capteurs

## Slide 2: Articles présentés
Energy Conserving Routing in Wireless Ad-hoc Networks, Jae-Hwan Chang and Leandros Tassiulas
Energy Aware Routing for Low Energy Ad Hoc Sensor Networks, Rahul C. Shah and Jan M. Rabaey

## Slide 3: Energy Conserving Routing in Wireless Ad-hoc Networks Jae-Hwan Chang and Leandros Tassiulas – 2000

## Slide 4: Notations
Soient :
  G(N,A) le réseau de capteurs
  Si l’ensemble des voisins du nœud i
  Ei la quantité d’énergie initiale du nœud i
  Ei la quantité d’énergie résiduelle du nœud i
  eij l’énergie requise pour transmettre une unité d’information du nœud i au nœud j
  C l’ensemble des composantes du réseau

## Slide 5: Notations
Soient :
  O(c) l’ensemble des nœuds sources de la composante c
  D(c) l’ensemble des nœuds destinations de c
  Qi(c) le taux d’information générée au nœud i dans c
  qij(c) le flot ; le taux d’information transmise du nœud i au nœud j au sein de la composante c
  Ti(q) la durée de vie du nœud i soumis au flot q

## Slide 6: Contexte
Durée de vie du réseau
Topologie
Fonction de coût
Graphe orienté statique quelconque
Notes: ONSIDER a group of wireless static nodes randomly dis- tributed in a region

## Slide 7: Propositions
Algorithme d’augmentation de flot
FA(x1,x2,x3)
Extension d’un algorithme de redirection de flot
FR()

## Slide 8: FA(x1,x2,x3)
Chemins de coût minimum
  Bellman-Ford distribué
Fonction de coût optimale
Paramètres
  (0 ; 0 ; 0) PCC en nombre d’arcs
  (1 ; 0 ; 0) chemin de consommation minimale
  x2 = x3 énergie résiduelle normalisée
  x3 = 0 énergie résiduelle absolue

## Slide 9: FA(x1,x2,x3)

## Slide 10: FR()
Algorithme originel
  J.-H. Chang and L. Tassiulas, “Routing for maximum system lifetime in wireless ad-hoc networks” – 1999
Extension aux composantes multiples
Principe
  Si le flot est optimal, les durées de vie de tous les s-t chemins utilisés sont identiques

## Slide 11: FR()

## Slide 12: Simulations
Critère
Réseau
  20 nœuds distribués aléatoirement dans un carré de 5*5
  Chaque nœud peut transmettre dans un rayon de 2,5
  Une ou plusieurs composantes
FA(x1,x2,x3) testé avec λ = 0,001

## Slide 13: Réseau à une composante
5 nœuds sources et 2 nœuds destinations

## Slide 14: Réseau à plusieurs composantes
5 nœuds sources et 5 nœuds destinations

## Slide 15: Energy Aware Routing for Low Energy Ad Hoc Sensor Networks Rahul C. Shah and Jan M. Rabaey – 2002

## Slide 16: Notations
Soient :
  Ni le nœud i
  d(Ni, Nj) la distance entre les nœuds i et j
  Metrics(Nj, Ni) le coût de la liaison (i, j)
  eij l’énergie requise pour la transmission de i à j
  Ri l’énergie résiduelle normalisée du nœud i
  PNj,Ni la probabilité que le nœud j choisisse le nœud i
  FTj la table de routage du nœud j

## Slide 17: Contexte
Durée de vie du réseau
Topologie
Fonction de coût
Graphe orienté quelconque
Temps jusqu’à la partition du réseau

## Slide 18: Proposition
ENERGY AWARE ROUTING
Protocole de routage réactif (vs Proactive R. P.)
Routage initié par le nœud destination

## Slide 19: Energy Aware Routing
Phase d’initialisation
Communication des données
Maintenance des routes
Principe :
  Maintenir un ensemble de chemins possibles
  Choisir aléatoirement celui à emprunter en fonction des probabilités

## Slide 20: Phase d’initialisation
Notes: flooding the network in the direction of the source node
Every intermediate node forwards the request only to the neighbors that are closer to the source node than oneself and farther away from the destination node

## Slide 21: Communication & Maintenance
Communication
Maintenance
  Broadcasts locaux de temps en temps

## Slide 22: Simulations
Logiciel
  Opnet
Réseau
  76 nœuds (dont 4 mobiles)
Paramètres
  α = 1
  β = 50
1 heure

## Slide 23: Simulations

## Slide 24: Merci de votre attention !