## Slide 1: Analyse et conception d’algorithmes économes en énergie dans les réseaux de capteurs

## Slide 2: Analyse et conception d’algorithmes économes en énergie dans les réseaux de capteurs
Étudiants
Chloé Desdouits
Sofiane Zahir Kali
Rabah Laouadi
Samuel Rouquie
Anne-Élisabeth Baert
UM2 – M1 Informatique
LIRMM
Encadrante
AIGLE, IMAGINA, MOCA
équipe APR

## Slide 3: Plan
Introduction aux réseaux de capteurs
État de l’art
Analyse et réflexion
Simulations et résultats
Conclusion

## Slide 4: Introduction aux réseaux de capteurs

## Slide 5: Capteurs
Petites entités électroniques
Sans fil
Introduction aux réseaux de capteurs

## Slide 6: Architecture
Introduction aux réseaux de capteurs

## Slide 7: Capacités
Introduction aux réseaux de capteurs
Faible puissance de calcul
Mémoire limitée
Réserve d’énergie réduite
Rayon de transmission maximum

## Slide 8: Réseaux
Introduction aux réseaux de capteurs

## Slide 9: Problématiques
Introduction aux réseaux de capteurs
Économie
d’énergie
Routage
Redondance des données
Coûts de transmission physique

## Slide 10: état de l’art

## Slide 11: Modélisation d’un capteur
Nœud d’un graphe
Identique à ses pairs
Pas de mobilité
Pas de perte de message
Quantité initiale d’énergie fixée
Localisation connue
état de l’art

## Slide 12: Modélisation d’un réseau
Graphe G = (V, E, γ)
  V : l’ensemble des capteurs (nœuds)
  E = {(u,v)∈V2 |d(u,v)≤γ}
  γ le rayon d’émission maximum
Connexité initiale
Pas d’ajout de capteur
Nk(u) = {v ∈ V | (u, v) ∈ E}
état de l’art

## Slide 13: Modèle énergétique
      rα+c si i ≠ j
E(r) =
0 sinon
Durée de vie du réseau
  Time To First Fall
  Loose Connectivity
  Per Cent Node
état de l’art

## Slide 14: Catégories d’algorithmes
broadcast / single-cast
rayon d’émission fixe / variable
portée locale / globale
avec balisage / beaconless
déterministe / probabiliste
état de l’art

## Slide 15: Algorithmes étudiés
état de l’art
single-cast
  FA, FR
  EAR
broadcast
  blind flooding, probabilistic flooding
  ABBA
  BIP, LBIP, DLBIP
  LBOP, RBOP, TR-LBOP

## Slide 16: Blind flooding
état de l’art
A
B
C
D
E
F
4 transmissions
superflues
Tous les nœuds
couverts
G

## Slide 17: Probabilistic flooding
état de l’art
A
B
C
D
E
F
exemple : P = 0.5
2 transmissions
superflues
2 nœuds non
couverts
G

## Slide 18: Broadcast Incremental-power Protocol
état de l’art
A
B
C
D
E
F
G
Basé sur l’algorithme
de Prim
Coût d’une arête :
coût énergétique
Pas de transmission
superflue
Tous les nœuds
couverts

## Slide 19: Localised BIP
état de l’art
A
B
C
D
E
F
G
Similaire à BIP
Connaissance locale
Ajout de données
minimales dans
le paquet
Tous les nœuds
couverts

## Slide 20: Dynamic Localised BIP
état de l’art
Similaire à LBIP
Poids des arcs divisé par l’énergie restante
Tous les nœuds
couverts

## Slide 21: LBOP
état de l’art

## Slide 22: RBOP
état de l’art

## Slide 23: TR-LBOP
état de l’art

## Slide 24: Récapitulatif
 | mode d’émission |  | connaissance |  | rayon d’émission |  | balisage |  | décision | 
algorithme | broadcast | single-cast | globale | locale | fixe | variable | avec | sans | déterministe | probabiliste
FA | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗
FR | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗
EAR | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓
BF | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗
PF | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓
ABBA | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗
BIP | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗
LBIP | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗
DLBIP | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗
LBOP | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗
RBOP | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗
TR-LBOP | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗
état de l’art

## Slide 25: Analyse et réflexion

## Slide 26: Critiques de l’existant
Analyse et réflexion

## Slide 27: Modèle choisi
Analyse et réflexion

## Slide 28: Nos idées
Analyse et réflexion

## Slide 29: simulation et résulats

## Slide 30: Choix des outils
Langages : C / C++
Simulateur de réseau : WSNET
Outils collaboratifs : git / github
simulation et résulats